SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia: Kompleksowa obsługa techniczna imprezy plenerowej „Senioralia” w ramach wdrażanego Programu SENIOR+

- Kod CPV – Wspólny Słownik Zamówień

Kod usługi w zakresie organizacji imprez – 79952000-2

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie techniki nagłośnienia i oświetlenia imprezy plenerowej „Senioralia” oraz zapewnienie dodatkowych elementów wsparcia w ramach wdrażania Programu SENIOR+. Impreza plenerowa odbędzie się w dn. 16 września 2017 roku, w godz. 12.00 – 18.30, Plac Artystów, Kielce.

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:

Zadanie 1 – Zapewnienie nagłośnienia wykonawców wraz z obsługą techniczną obejmujące:

- Dostawę, montaż i demontaż systemu nagłośnienia;

- Zastosowanie do nagłośnienia imprezy systemu liniowego, podwieszanego, emitującego dźwięk w układzie stereo, składającego się z 8 modułów na stronę, każdy moduł systemu składać się musi min. z dwóch 10” głośników i drivera, wzmacniacze dedykowane do systemu przez producenta, zestawy niskotonowe w ilości min. 12 sztuk;

- Mikrofony bezprzewodowe: 3 mikrofony bezprzewodowe, pozwalające na swobodne przemieszczanie się prowadzącego na terenie całego Placu;

- Zestaw mikrofonów instrumentalnych i wokalowych min. 24 sztuki; nie dopuszcza się nagłaśniania jednym mikrofonem grupy instrumentów;

- Mikser audio cyfrowy posiadający ekran dotykowy (min. 32 kanały wejściowe) wraz z okablowaniem;

- Zarządzanie systemem poprzez procesor lub DSP wzmacniaczy, sterowane ze stanowiska FOH.

- Odsłuchy sceniczne 6 sztuk o mocy min. 800 RMS;

- Personel techniczny do obsługi nagłośnienia w trakcie imprezy – co najmniej 1 osoba;

Zadanie 2 – Zapewnienie oświetlenia sceny oraz występów artystycznych wraz z obsługą techniczną obejmujące:

- Dostawę, montaż i demontaż systemu oświetlenia;

- Oświetlenie frontowe i efektowe – ruchome głowice na żarówce wyładowczej – 6 sztuk, reflektory frontowe żarowe typu PC 1kW – 6 sztuk, 6-kanałowy dimmer sterowany przez DMX do frontowych reflektorów PC, listwy efektowe sunstrip – 4 sztuki, urządzenia LED Wash o mocy min. 300W z diodami typu multichip RGBWA – 12 sztuk;

- Konsoletę do sterowania oświetleniem z ekranem dotykowym;

- Okablowanie;

- Dodatkowe wyposażenie – wytwornica typu hazer min. 1500W + wentylator;

- Personel techniczny do obsługi oświetlenia w trakcie imprezy – co najmniej 1 osoba

Zadanie 3 – Zapewnienie sceny estradowej obejmujące:

- Dostawę, montaż i demontaż sceny estradowej o wymiarach 8m x 6m.

- Dach dwuspadowy 8m x 6m, podciągany i opuszczany za pomocą wciągarek łańcuchowych, konstrukcja dachu aluminiowa; plandeka wykonana z trudnopalnych materiałów, kolor plandeki – zielony; siatki boczne i tylna – przeciwdeszczowe, wykonane z trudnopalnych materiałów.

- Podest sceniczny o wys. 80 cm, pokryty antypoślizgową warstwą, nogi podestu regulowane.

- Schody z barierkami ustawione z boku podestu scenicznego;

- Tył podestu zabezpieczony na całej szerokości sceny barierkami ochronnymi;

- Scena zabezpieczona barierkami ochronnymi, panelowymi w ilości co najmniej 12 mb., ustawionymi przed sceną zgodnie z zaleceniami Zamawiającego;

- Personel techniczny do obsługi sceny i dachu w trakcie imprezy – co najmniej 1 osoba;

Zadanie 4 – Zapewnienie garderoby (2 szt.) dla artystów obejmujące:

- Dostawę, montaż i demontaż dwóch garderób w postaci namiotów zmontowanych w pobliżu sceny;

- Dwa namioty ze ściankami i wejściem (powierzchnia namiotów, co najmniej 3x3 m);

- Stół/ławę w każdym namiocie;

- 10 krzeseł lub miejsc do siedzenia w formie ławki w każdym namiocie;

Zadanie 5 – Dostawa, montaż, demontaż i odbiór urządzeń do drobnego poczęstunku oraz odpadów obejmująca:

- Herbatę w termosach wraz z kubkami termicznymi – 100 porcji po 200 ml;

- Wodę mineralną gazowaną o pojemności 0,5 l – 50 butelek;

- Wodę mineralną niegazowaną o pojemności 0,5 l – 50 butelek;

Zadanie 6 – Zapewnienie obsługi sanitarnej imprezy obejmujące:

- Dostawę, montaż i demontaż czterech toalet przenośnych typu Toi Toi, w ustronnym miejscu w pobliżu miejsca imprezy;

- Zapewnienie niezbędnych środków chemicznych do toalet;

- Zapewnienie odbioru toalet niezwłocznie po zakończeniu imprezy; niedopuszczalne jest pozostawienie toalet do dnia następnego po zakończeniu imprezy;

- Niezbędny nadzór nad toaletami w trakcie imprezy (Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia toalet);

Zadanie 7 – Zapewnienie personelu porządkowego do obsługi imprezy obejmujące:

- Trzech pracowników porządkowych posiadających licencję pracowników ochrony;

- Świadczenie usługi utrzymania porządku, co najmniej w godzinach od 11.00 do 19.30 w dniu imprezy;

- Niezwłocznie reagowanie na zgłaszane przez Zamawiającego zakłócenia porządku;

- Współpracę z publicznymi służbami porządkowymi;

Zadanie 8 – Zapewnienie obsługi konferansjerskiej imprezy obejmujące:

- Zawarcie umowy z konferansjerem/ką wskazanym/ą przez Zamawiającego przy założeniu wynagrodzenia w kwocie 800 zł brutto. Wykonawca jest związany w tym przypadku ustaleniami Zamawiającego.

- Zapewnienie uroczystego otwarcia i zamknięcia imprezy oraz powitania i pożegnania oficjalnych gości, w tym przedstawicieli służb i instytucji uczestniczących w wydarzeniu;

- Zapowiadanie poszczególnych punktów programu imprezy tzn. prelekcji, występów instrumentalno-wokalnych, tanecznych – zgodnie z programem imprezy przygotowanym przez Zamawiającego;

- Animowanie imprezy polegające na przygotowaniu publiczności na poszczególne występy, prelekcje, urozmaicaniu występów artystycznych anegdotami, zachęcaniu uczestników imprezy do korzystania ze stoisk informacyjnych zlokalizowanych na Placu w czasie trwania imprezy;

Zadanie 9 – Zapewnienie udziału w imprezie artysty Wirginii Szmyt (DJ WIKA) obejmujące:

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy z artystą przy założeniu wynagrodzenia w kwocie 2.000 zł brutto; Wykonawca jest związany w tym przypadku ustaleniami Zamawiającego;

- Przygotowanie przez artystę repertuaru muzycznego na ok. 1 godzinę występu;

- Zrealizowanie przez artystę występu muzycznego poprzez obsługę własnego sprzętu muzycznego lub sprzętu Wykonawcy;

- Animację muzyczną imprezy przez okres ok. 1 godziny zegarowej w godz. 16.00 – 18.00.

Zadanie 10 – Zapewnienie udziału w imprezie zespołów i artystów muzyki ludowej oraz zespołów tanecznych i muzycznych z województwa świętokrzyskiego skupiających seniorów obejmujące:

- Zapewnienie udziału w imprezie co najmniej 5 zespołów/artystów poprzez zawarcie stosownych porozumień lub umów; Zamawiający wskaże Wykonawcy tych artystów, z którymi poczynił wstępne ustalenia wyłącznie w zakresie możliwości występu w trakcie imprezy. Wykonawca nie jest związany w tym przypadku ustaleniami Zamawiającego, niemniej jednak powinien w pierwszej kolejności uwzględnić możliwość występu artystów wskazanych przez Zamawiającego.

- Przygotowanie przez artystów repertuaru muzyczno – tanecznego w sumie na ok. 4 godziny występu;

- Zrealizowanie przez artystów występów muzyczno – tanecznych zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym;

- Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia

- Zamawiający nie dopuszcza użycia przez Wykonawcę sceny mobilnej na przyczepie;

- Zamawiający wymaga, aby konstrukcja sceniczna była zmontowana i gotowa do użycia w dniu poprzedzającym imprezę.

- Zamawiający wymaga, aby dach podestu, o którym mowa w Zadaniu 3b posiadał zakładowy atest bezpieczeństwa. Zakładowy atest bezpieczeństwa dachu należy dołączyć do składanej oferty;

- Zamawiający wymaga, aby podest, o którym mowa w Zadaniu 3c posiadał certyfikat bezpieczeństwa;

- Ze względu na brak możliwości wjazdu pojazdów na płytę Placu Artystów (bezwzględny zakaz), na której będzie odbywać się impreza, w ramach ceny należy uwzględnić koszty związane z rozładunkiem i przenoszeniem sprzętu np. z ul. Leśnej (odległość ok. 40m od miejsca rozładunku do miejsca lokalizacji sceny);

- Zamawiający zapewnia niezbędne zezwolenia do zorganizowania imprezy w określonym miejscu i czasie, jednakże czynności techniczne związane z organizacją imprezy (np. pobranie kluczy do skrzynek elektrycznych) leżą po stronie Wykonawcy po uzgodnieniu z Zamawiającym;

- Wykonawca zapewni zapasowe źródło energii w przypadku awarii zasilania udostępnionego przez Zamawiającego;

- Należy nie dopuścić do trwałego zabrudzenia nawierzchni Placu oraz do uszkodzenia opraw oświetleniowych mieszczących się w podłożu, a także do mechanicznego uszkodzenia nawierzchni;

- Po zakończeniu spotkania Wykonawca zapewni uporządkowanie terenu;

- Wykonawca poniesie we własnym zakresie niezbędne opłaty z tytułu praw autorskich na rzecz ZAIKS i przedłoży Wykonawcy potwierdzenie dokonania tychże opłat.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i wyposażenie dostarczone i obsługiwane przez Wykonawcę, w tym za uszkodzenia bądź zniszczenia wynikające z działania bądź zaniechania osób trzecich, w tym uczestników imprezy;

- W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca dopuścił się zniszczeń i uszkodzeń terenu Placu, Zamawiający rezerwuje sobie prawo do obciążenia Wykonawcy dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności usunięcia stwierdzonych zniszczeń i uszkodzeń.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje dotyczące artystów, z którymi prowadził wstępne konsultacje w zakresie możliwości występu w trakcie imprezy. Zamawiający nie gwarantuje warunków udziału poszczególnych artystów, których wskazał Wykonawcy.

- Zamawiający rezerwuje sobie prawo do akceptacji poszczególnych artystów i zespołów, które przedstawi Wykonawca, w aspekcie prezentowanego poziomu artystycznego. W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kolejnych propozycji uwzględniających wskazówki Zamawiającego.