Załącznik nr 1 do SIWZ

znak:AG.I.272.1.26.2012

# Opis przedmiotu zamówienia

- Wymogi techniczne samochodu:

- samochód osobowy, 5-miejscowy

- rok produkcji 2012

- nadwozie zamknięte typu kombi, pięciodrzwiowe, osadzone na ramie nośnej

- zawieszenie zależne, sztywne mosty napędowe na sprężynach śrubowych

- silnik wysokoprężny o pojemności nie mniejszej niż 2000 cm3, mocy nie mniejszej niż 120 KM, turbodoładowany, spełniający normy emisji spalin EURO 5

- zużycie energii (MJ/km) nie więcej niż: w cyklu miejskim 5,04, w cyklu pozamiejskim 3,6

- emisja CO2 w cyklu mieszanym nie więcej niż 295 g/km

- lakier w kolorze stonowanym – zielony ciemny, szary lub czarny

-  poduszki powietrzne: min. 2 szt. czołowe (dla kierowcy i pasażera)

- wspomaganie układu kierowniczego

- ABS

- klimatyzacja

- kolumna kierownicy regulowana przynajmniej w jednej płaszczyźnie

- radioodtwarzacz z min.4 głośnikami

- zdalnie sterowany centralny zamek

- immobiliser

- autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem

- osłony stalowe lub aluminiowe układu napędowego, kierowniczego i zbiornika  paliwa

- hak holowniczy

- napęd na 4 koła

- reduktor

- reflektory przeciwmgielne

- elektrycznie lub ręcznie opuszczane szyby drzwi przednich i tylnych

- zamontowane obręcze kół ze stopów lekkich z ogumieniem terenowym typu MT kpl. 4 sztuki

- obręcze kół stalowe z ogumieniem zimowym 4 sztuki

-  czujnik parkowania z tyłu pojazdu 4 sensorowy

- wyciągarka przednia elektryczna o uciągu nie mniejszym niż 4500 kg

- podgrzewana tylna szyba

- pełnowymiarowe koło zapasowe

II.	Gwarancja minimum 24 miesiące na wszystkie podzespoły wchodzące w skład samochodu, perforację blach i powłoki lakiernicze.